## Slide 1: Automatický zavlažovací systém
Práci vytvořil Kočica Filip
Konzultant PaedDr. Mahdal Antonín

## Slide 2: Automatické zavlažovací systémy
V současné době se stávají již samozřejmou součástí nejen soukromých okrasných zahrad a trávníků, ale i komerčních prostranství, jako jsou golfová a fotbalová hřiště, parky apod.
Za stěžejní účel a největší výhodu lze považovat ušetření velkého množství času a práce, které by muselo být investováno pro pěkný trávník a zahradu.
V neposlední řadě jsou estetičtější něž zahradní hadice.

## Slide 3: Cíl práce
Cílem této práce bylo vytvořit program pro elektronickou řídicí jednotku Arduino Mega 2560, zrealizovat možnost dálkového přístupu alias ethernetové rozhraní a také navrhnout a zrealizovat fyzické řešení plošného spoje, simulaci zavlažování, měření vlhkosti zavlažovaného prostředí, výšky hladiny vody v nádrži a poruchy systému.
Na začátku tvorby systému jsem si stanovil 7 cílů, které vyplynuly z požadavků uživatelů z řad široké veřejnosti na rychlou, pohodlnou a jednoduchou manipulaci se systémem.

## Slide 4: Řízení systému
Lokálně pomocí displeje 20 × 4 s membránovou klávesnicí 5 × 4 nebo s infračerveným dálkovým ovladačem.
Vzdáleně pomocí ethernetového rozhraní.

## Slide 5: Softwarové vybavení řídící jednotky
Struktura programu je vytvořena hlavně v závislosti na tom, že je potřeba provádět naplánované procesy a také celý systém vůbec musí pracovat v reálném čase (spouštět závlahu v přesně nastavený čas, měřit všechny parametry, číst a zapisovat data na displej i ethernet) nezávisle na stavu systému a ovládacích rozhraní.
Program je rozdělen na hlavní funkce, které se starají o jednotlivé procesy.
Více o řídícím softwaru se dozvíte v technickém koutku, kde jsem pro Vás připravil ukázku zdrojových kódů nejdůležitějších procesů doplněnou o popis.

## Slide 6: Rozložení dat v hlavním menu
Při rozmisťování dat na display byl kladen důraz na co nejvyšší čitelnost a srozumitelnost i pro technicky nezasvěcené osoby.
Pohybovat v menu se lze kurzorem ve tvaru šipky.
Na prvním řádku jsou dny Pondělí až Neděle.
Na druhém řádku se zobrazují námi nastavené parametry a aktuální režim
Na třetím se zobrazují naměřené hodnoty a porucha.
Na čtvrtém jsou zobrazeny výstupy a aktuální den + čas.

## Slide 7: Základní funkce systému
Nastavení zavlažovacích dní
Měření průtoku
Nastavení parametrů
Výběr režimu
Kalibrace
Manuální spouštění výstupů

## Slide 8: Ethernetové rozhraní

## Slide 9: Ethernetové rozhraní
Nastavování číselných hodnot
Nastavování nečíselných hodnot
Nastavení je nutno potvrdit tlačítkem, jinak se neuloží
Stránka poté vrací jednotce kód, který se dále zpracovává

## Slide 10: Princip simulace zavlažování

## Slide 11: Technický koutek
V této kapitole se podíváme na tvorbu softwaru, jak jsou řešeny nejdůležitější procesy a počáteční výběr datových struktur, ale například také na blokové schéma.
Jsou zde uváděny nejdůležitější úryvky ze zdrojového kódu řídicího programu doplněny o popis a upraveny (zkráceny) pro lepší názornost ukázek.

## Slide 12: Tvorba softwaru
Program byl vytvořen 16.5.2015 ve vývojovém prostředí Arduino 1.6.6, celkem čítá přes 4700 řádků, zabírá 71 kB (28%) paměti pro program a 7,5 kB (91%) Statické RAM.
V současné době systém používá 15. verzi 2.5.
Každá verze obsahuje textový dokument, ve kterém je stručně sepsáno, co nového obsahuje tato verze.

## Slide 13: Třída Zapouzdření dat

## Slide 14: Funkce void loop()

## Slide 15: Zápis do paměti EEPROM

## Slide 16: Zpracování dat ze sítě

## Slide 17: Blokové schéma zapojení

## Slide 18: Stručný výčet všech funkcí systému
Zadání a změna hesla
Manuální blokace systému
Snímání a hlášení poruchy systému
Měření hladiny vody v nádrži a vlhkosti zavlažovaného prostředí
Nastavení vlhkosti, hladiny, hystereze, limitu displaye, obvodu reálného času, dní Po-Ne, doby trvání sepnutí 1. a 2. okruhu, současného běhu a periody spouštění výstupů
Manuální spouštění výstupů
Výběr režimu (Normal; Sucho; Vlhko)
Kalibrace výšky hladiny i vlhkosti prostředí
Měření průtoku vody
Reset konfigurace do továrního nastavení

## Slide 19
Porovnání této práce s reálným komerčním
automatickým zavlažovacím systémem
Funkce | Běžný komerční zavlažovač | Tato práce | Funkce | Běžný komerční zavlažovač | Tato práce
Možnost vzdáleného přístupu |  |  | Sedmidenní kalendář s volbou zavlažovacích dní |  | 
Indikace probíhající závlahy |  |  | Reset konfigurace systému |  | 
Nastavení délky závlahy |  |  | Manuální spouštění sekcí |  | 
Více startů denně |  |  | Manuální blokace systému |  | 
Manuální zadání přestávky |  |  | Zabezpečení systému |  | 
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

## Slide 20: Výsledek práce
Plně funkční automatizovaný zavlažovací systém, který je schopen konkurovat obdobným komerčním řešením nabízeným na trhu.

## Slide 21: Závěr
Vytvořený model splňuje všechny požadavky stanovené na začátku práce. Je plně funkční a zcela vystihuje veškeré možné situace v zahradách.
Důraz byl kladený především na názornost celého modelu a zároveň na využití automatizace jako nedílné součásti všech moderních systémů využívaných v dnešní době.
Celý systém je po krátké instruktáži srozumitelný i pro technicky nezasvěcené osoby.
Práce pro mě byla výzvou a s jejím výsledkem jsem spokojen.
Touto tématikou se stále zabývám.

## Slide 22: Použitá literatura a zdroje
1. PRATA, Stephen. Mistrovství v C++. 4. aktualizované vyd. Brno: COMPUTER PRESS, 2013. ISBN 978-80-251-3828-1.
2. Zavlažovací Systémy. In: azzahrada.cz – Zavlažovací systémy a závlahy [online]. 2010. vyd. [cit. 2010-12-14]. Dostupné z: <azzahrada.cz>
3. ENDRYCH, Václav. Elektronický systém zavlažování. Brno, 2011. VUT.

## Slide 23: Děkuji za pozornost, Kočica Filip.